Приложение 1

Технологическая карта по изготовлению планера из пенопласта

| № | Наименованиеоперации | Позицияначертеже | Инструмент и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметкакрыла | 2 | Карандаш, линейка |
| 2 | Вырезатьпоразметкекрыло | 2 | Канцелярскийнож, потолочнаяплитка |
| 3 | Придатьпрофилькрылу | 2,7 | Нож, шлиф. бумага |
| 4 | Закруглить концы крыльев (ушек) R=30 | 3 | Нож, шлиф. Потолочнаяплитка. |
| 5 | Отрезатьушки | 3 | Нож |
| 6 | Подогнать к центральномукрылу | 2,3 | Нож, шлиф. бумага |
| 7 | Склеить поз. 2,3 зафиксировать булавкой под углом 300 | 9 | Клей, булавка, |
| 8 | Разметкастабилизатора | 5 | Карандаш, линейка |
| 9 | Вырезатьпоразметке | 5 | Нож, шлиф. бумага |
| 10 | Придатьпрофиль | 7 | Нож, шлиф. бумага |
| 11 | Разметкакиля | 4 | Карандаш, линейка |
| 12 | Вырезатьпоразметке | 4 | Нож, потолочнаяплитка |
| 13 | Придатьпрофиль | 8 | Нож, шлиф. бумага |
| 14 | Обработатьфюзеляж | 1 | Шлиф. бумага |

Сборкапланера

| 15 | Приклеить крыло, стабилизатор, киль согласно чертежу к рейке. | Сборочныйчертеж | Клей, приспособление, деревяннаярейка |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Отбалансировать модель при помощи груза. | 1,6,7 | Груз, меднаяпроволока, пассатижи |

Приложение 2

Приложение 3

Планер из пенопласта.

Дальность полета планера достигает 20 м.

- Фюзеляж 1 модели сделайте из сосновой рейки сечением 10X3 мм. и длинной 250 мм.

- Крыло 2, стабилизатор 5 и киль 4 изготовьте из пенопласта (потолочной плитки), предварительно разрезав его на пластины толщиной 4— 5 мм.

- Верхнюю поверхность крыла и стабилизатора обработайте наждачной бумагой, как указано на чертеже.

- Крыло состоит из трех частей - центроплана 2 и двух ушек 3.

- В местах стыка эти части нужно плотно подогнать друг к другу.

- Киль обработайте с двух сторон так, чтобы в сечении он имел вид, как на рисунке (см. профиль киля 8).

- Готовые крыло, стабилизатор и киль приклейте к фюзеляжу.

При сборке модели используйте клей «Мастер», а также канцелярские булавки, которыми жестко фиксируют детали относительно друг друга. Когда клей высохнет, булавки нужно вытащить. Носовой грузик 6

поставьте так, чтобы центр тяжести находился в точке, указанной на чертеже.

Модель готова. Легким толчком руки запустите ее. Необходимая регулировка осуществляется путем подбора носового грузика. С планером можно проводить соревнования на дальность полета или продолжительность его как в помещении, так и на открытой площадке.