1қосымша

Пенопластан планер жасау бойынша технологиялық карта

| № | Операция атауы | Сызбадағы позиция | Құрал және құрылғылар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қанатын белгілеу | 2 | Қарындаш, сызғыш |
| 2 | Қанат белгісі бойынша қиып алу | 2 | Кеңсе пышағы, төбелік плитка |
| 3 | Қанат профилін беру | 2,7 | Пышақ, шлиф. қағаз |
| 4 | Қанаттардың ұштарын (құлақшалар) дөңгелектеу R = 30 | 3 | Пышақ, шлиф. Төбе плиткасы. |
| 5 | Құлақшаларды кесу | 3 | пышақ |
| 6 | Орталық қанатқа айналдыру | 2,3 | Пышақ, шлиф. қағаз |
| 7 | 2,3 позицияны желімдеу 300бұрышына түйреуішпен бекіту | 9 | Желім, тереуіш |
| 8 | Тұрақтандырғышты белгілеу | 5 | Қарандаш, сызғыш |
| 9 | Белгі бойынша қиып алу | 5 | Қарандаш, шлиф. қағаз |
| 10 | Профильді беру | 7 | Пышақ, шлиф. қағаз |
| 11 | Кильді белгілеу | 4 | Қарандаш, сызғыш |
| 12 | Белгі бойынша қиып алу | 4 | Пышақ, төбе плиткасы |
| 13 | Профильді беру | 8 | Пышақ, шлиф. қағаз |
| 14 | Фюзеляжды өңдеу | 1 | Шлиф. қағаз |

Планерді құрастыру

| 15 | Сызбаға сәйкес қанатын, тұрақтандырғышты, кильді желімдеу. | Құрастыру сызбасы | Желім, құрылғы, ағаш рейка |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Жүк көмегімен модельді теңгерімнен шығару. | 1,6,7 | Жүк, мысты сым, пассатижи |

2 қосымша

3 қосымша

Пенопласттан планер

Планердің ұшу қашықтығы 20 м жетеді.

- Фюзеляж 1 модельді 10x3мм. және ұзындығы 250 мм. қарағай рейкасынан жасаңыз.

2 қанат, 5 стабилизатор және 4 киль 4 пенопласт (төбелік плиткалар) жасап, оны қалыңдығы 4— 5 мм пластиналарға кесіңіз.

- Қанаттың және тұрақтандырғыштың жоғарғы бетін зімпара қағазбен, сызбада көрсетілгендей өңдеңіз.

- Қанат үш бөліктен - 2 центропланнан және 3 екі құлақтан тұрады.

- Түйісу орындарында бұл бөліктерді бір-біріне тығыз келтіру қажет.

- Киль қимасында суреттегі сияқты көрінетіндей екі жағынан өңдеңіз (8 киль профилін қараңыз).

- Дайын қанатты, тұрақтандырғыш және киль фюзеляжға жабыстырыңыз.

Үлгіні құрастыру кезінде «Мастер» желімін, сондай-ақ бөлшектерді бір-біріне қатысты қатаң бекітетін кеңселік түйреуіштерді пайдаланыңыз. Желім құрғаған кезде, түйреуіштерді шығару керек. Алдыңғы жүк 6 ауырлық орталығы сызбада көрсетілген нүктеде болатындай етіп қойыңыз.

Модель дайын. Қолды жеңіл итеріп, оны жіберіңіз. Қажетті реттеу тұмсықтық жүк таңдау жолымен жүзеге асырылады. Планермен жарыстарды ұшу алыстығына немесе оның ұзақтығы үй-жайда да, ашық алаңда да өткізуге болады.